Ú  Z  E  M  N  Í      P  L  Á  N

BŘEHY

N Á V R H

z.č. 1 / 076 / 05

TEXTOVÁ ČÁST

ÚP BŘEHY -  návrh

SEZNAM PŘÍLOH

A	-	Návrh územního plánu

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěšných staveb	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A	-	Návrh územního plánu

1	vymezení zastavěného území	6

2	koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,	6

3	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	8

4	koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	12

4.1	Doprava	12

4.1.1	Širší vztahy v řešeném území	12

4.1.2	Železniční doprava	13

4.1.3	Silniční doprava	13

4.1.4	Pěší a cyklisté	14

4.1.5	Hromadná doprava - BUS	15

4.1.6	Doprava v klidu	15

4.1.7	Dopravní zařízení	15

4.1.8	Ochranná pásma	15

4.2	Vodní hospodářství	16

4.2.1	Vodní toky a plochy	16

4.2.2	Vodovod	16

4.2.3	Kanalizace	18

4.3	Elektrorozvody	18

4.3.1	Úvodní údaje	18

4.3.2	Stávající stav - zásobování el. energií	19

4.3.3	Nový stav - energetická rozvaha	20

4.3.4	Veřejné venkovní osvětlení	22

4.4	Spoje	22

4.5	Plynovody	23

4.6	Zásobování teplem	24

4.6.1	Všeobecné údaje	24

4.6.2	Vytápění a teplá voda	24

4.7	Likvidace odpadů	24

5	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,	25

5.1	Životní prostředí	25

5.2	Zájmová území ochrany přírody	26

5.3	Územní systém ekologické stability – ÚSES	27

5.4	Záplavové území	29

5.5	Těžba	29

6	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,	30

7	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,	40

7.1	Veřejně prospěšné stavby a opatření	40

7.2	Návrh řešení požadavků civilní ochrany	40

7.2.1	Úvod	40

7.2.2	Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím	41

7.2.3	Individuální ochrana obyvatelstva	41

7.2.4	Evakuace	41

7.2.5	Usnadnění záchranných prací	42

8	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,	42

9	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,	43

B	-	Odůvodnění územního plánu

1	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	44

2	údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu	45

3	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	46

4	informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí	46

5	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	47

5.1  Zemědělský půdní fond	47

5.1.1 Úvod	47

5.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu	47

5.1.3  Dosavadní využití pozemků	51

5.1.4  Vynětí ze ZPF	51

5.1.5  Odvody za odnětí zemědělské půdy	52

5.1.6  Shrnutí	52

5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa	53

Úvodní údaje

Název obce	:	Břehy

Okres	:	Pardubice

Kraj	: 	Pardubický

Objednatel akce	: 	Obec Břehy

Zpracovatel akce	: 	Ing. arch. Pavel Tománek  A - PROJEKT,

Jiráskova 1275, Pardubice

Datum ukončení	: 	koncept  ÚPO – červenec 2006

návrh ÚP – březen 2007

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu        s §58  Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování návrhu ÚP (3/2007).

Řešené území je vymezeno katastrálním územím Břehy o rozloze 1132 ha. Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000, tak ve výkresech v měřítku  1 : 5 000.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Břehy.

Obec Břehy má předpoklady k harmonickému rozvoji. ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech, zejména na severozápadním a jihovýchodním okraji v návaznosti na stávající zástavbu.

Jsou respektovány přírodní hodnoty v území, především lesní plochy severně              a západně od obce a vodní plochy – na jihu kolem Labe, ve vlastní obci rybník Buňkov.

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu a občanskou vybavenost, je vymezena menší plocha pro drobnou výrobu a podnikatelskou činnost. V obci je třeba doplnit technickou vybavenost, což je zejména dostavba kanalizace  v oblasti Výrova.

Výhodou obce je i vzrůstající zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel.

Břehy patří ke staršímu horizontu historického osídlení regionu Pardubicka. Připomínají se jako nejstarší královská donace  klášteru opatovickému v listině z r. 1073 ( listina je falzem  nejspíše ze 60. let 12.stol.).

V řešeném území se nachází nemovitá kulturní památka zapsaná v ústředním seznamu kulturních památek ČR, a to:

- Opatovický kanál protékající severním okrajem obce je zapsán pod rejstříkovým číslem 25076/6-4411.

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy; a to jižní část obce spadá do ÚAN I., zbytek území obce až po Opatovický kanál je ÚAN II. a ostatní řešené území ÚAN III.

Pro území s archeologickými nálezy platí povinnost investora - dle §22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb.  o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - oznámit záměr stavební činnosti  Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.  Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany  a záchrany archeologických památek.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem, v řešeném území zejména:

V k.ú. je evidováno výhradní ložisko štěrkopísků a slévárenských písků     č. 005300, jehož ochrana je zajištěna stanoveným chráněným ložiskovým územím - CHLÚ Břehy  č. 00540000.

Z nejvýznamnějších prvků ochrany přírody se v řešeném území nachází:

- VKP č.1 ( významný krajinný prvek ) Buňkov - rybník a navazující  břehové    porosty východně od obce

- VKP č.10 Lohenické rameno - jižně od obce Břehy

- VKP č.16 Slavíkovy ostrovy - staré labské rameno západně od obce

- VKP č.51 Černý Nadýmač - lesní rybník severně od obce Břehy

Poznámka: Významnými krajinnými prvky ( VKP ) jsou dle ustanovení § 3 písm.b) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný městský úřad, a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

Lokalita Černý Nadýmač je zároveň zařazena mezi evropsky významné lokality v rámci projektu Natura 2000.

Ve směru východ-západ procházejí řešeným územím trasy tří NRBK K 72                      ( nadregionální biokoridory – vodní, nivní, borový  )

V k.ú. Břehy ( v obci–místní části Výrov ) se nachází památný strom PS č.28 Jilm vaz na pozemku č. 269/3.

Území západně od obce je součástí navrhovaného  Přírodního parku Kladrubsko.

Jižní částí  řešeného území prochází hranice  záplavového území  řeky Labe.

- ochranná pásma vodních toků a ploch -  od břehové čáry po obou stranách toku  Labe 10m, podél Opatovického kanálu ( významný vodní tok ) 8m, u ostatních toků 6m dle zák. 254/2001 Sb. o vodách.  Dle zákona č.114/1992 Sb. nelze v nezastavěném území obce  umístit stavby blíže než 20 m od břehové čáry vodního toku.

Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 m.

Z pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí se v řešeném území vyskytuje:

- ochranné pásmo komunikací  II. a  III. třídy -15 m od osy vozovky

- ochranná pásma elektro:

- vrchní primerní vedení 35 kV - 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, tj. 11,5 m od osy vedení na obě strany , příp. 7 m ( 8,5 m)                 u navrženého vedení ( dle zák. č. 458 z r. 2000 ).

- trafostanice VN/NN – pro stávající zařízení 30m od oplocení nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení

- vrchní vedení VVN 110 kV – 12 m od krajních vodičů na obě strany

- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí :

- do průměru 200 mm vč. …………… 4 m od obrysu na obě strany,

- při průměru 200 – 500 mm vč………8 m od obrysu na obě strany

-    u STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce   1 m.

bezpečnostní pásma VTL plynovodů

- DN 100 mm…………15 m od obrysu na obě strany

- do DN 250 mm……..20 m         -   “   -

- nad  DN 250 mm….. 40 m         -   “   -

- ochranné pásmo telekomunikačních vedení je stanoveno dle zákona 151/2000Sb. na 1,5 m od obrysu na obě strany

Výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v koordinačním výkrese.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistický návrh obce Břehy vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby,  vymezit plochy pro drobnou výrobu, sport a rekreaci, ochrannou a izolační zeleň. V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v řešeném území .

Lokality pro rozvoj bytové výstavby jsou soustředěny především do volných ploch navazujících na zastavěné území,  a to :

- na severozápadním okraji obce s přímým napojením na stávající komunikaci podél

Opatovického kanálu a na silnici III.tř. pro novou zástavbu RD  ( lokality č. Z1 a Z2 ).

- plocha č. Z3 na západním okraji obce směrem k areálu ZD s napojením na místní komunikaci.

- rozsáhlá plocha č. Z4 jihovýchodně od komunikace II/333 a rybníkem Buňkov pro zástavbu RD.

- dvě menší plochy ve Výrově – Z6 a Z7

Celkově je tedy ( při průměrné výměře cca 1000 m2 / RD ) v nových lokalitách navrženo cca 105 stavebních parcel pro individuální rodinné domy.

Navrhovaná výstavba je umístěna do okrajových částí obce. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch.

Pro rozvoj drobné výroby v obci je vymezena jedna lokalita, a to na jižním okraji obce v návaznosti na stávající areál pily – lokalita č. Z5.

Pro eventuelní další rozvoj podnikání či výroby jsou v ÚP vytvořeny regulativní podmínky pro tuto funkci v rámci „ ploch výrobních smíšených “, které jsou soustředěny v areálu zemědělského družstva na západním okraji obce, nebo přímo v areálu pily.

Řada podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou bytovou  zástavbu bude i nadále situována uvnitř obce. Jelikož spektrum výrobních       a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat  samostatně až v době přípravy realizace.

V ÚP jsou vymezeny plochy ochranné a izolační zeleně, a to:

- jako součást ploch pro bytovou zástavbu Z4 a Z7, oddělující tyto plochy od provozu na komunikaci II.tř., resp. od rušivých vlivů provozu pily.

Záměr výstavby nového plavebního stupně v Přelouči je zpracován v samostatné projektové dokumentaci a do návrhu ÚP je převzat v plném rozsahu.

K záměru bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 30.12.2005.

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane zachována       i do budoucna.

Navrhované změny komunikací v jižní části řešeného území ( vazby na Přelouč, Lomenice ) jsou převzaty a jsou součástí samostatné dokumentace - nového plavebního stupně Přelouč.

Při realizaci budou zejména u lokalit pro bytovou zástavbu č.Z1, Z3 a Z4 doplněny místní obslužné komunikace (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které budou navazovat na stávající komunikace.

Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů - to znamená převážně přízemní objekty s podkrovím a se sedlovou střechou, novější objekty používaly běžně střechu rovnou.

Při doplňování zeleně v obci by měly být používány  tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Přehled a charakteristika navržených ploch zastavitelného území

Z1 – zastavitelná plocha „Sever“

rozloha : 5,9597 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy: SZ okraj obce, prostor vymezený stávající zástavbou

a komunikacemi III.tř

specifické podmínky :

-     	lokalita je řešená jako zastavitelné území i v platném ÚPSÚ

-     	na danou lokalitu je současně zpracován regulační plán a projekt inž.sítí

-     	nutno respektovat OP VN 35 kV

Z2 – zastavitelná plocha „U křižovatky“

rozloha : 0,3886 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : SZ okraj obce, prostor vymezený komunikacemi III.tř. směr

Semín a Sopřeč a ze severu stávající zástavbou.

specifické podmínky :

-     	nutno respektovat OP komunikací III.tř.

Z3 – zastavitelná plocha „K družstvu“

rozloha : 2,1200 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : Západní okraj obce v návaznosti na stávající zástavbu a

severně od místní  komunikace k areálu zemědělského družstva

specifické podmínky :

- 	lokalita je řešená jako zastavitelné území i v platném ÚPSÚ

-	nutno respektovat OP VN 35 kV a stávající TS

- 	navrhnout novou obslužnou komunikaci s důrazem na její dostatečně kapacitní napojení na stávající komunikační síť v obci

Z4 – zastavitelná plocha „Buňkov“

rozloha : 5,1743 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : Plocha JV od komunikace II/333 mezi zastavěnou částí obce

a Autokempem Buňkov

specifické podmínky :

-	pro lokalitu zpracovat zastavovací studii nebo regulační plán

-	zásobování elektrickou energií z nové TS

-	podél komunikace II/333 a místní cesty u pily je vymezen pás pro

výsadbu ochranné a izolační zeleně

-	plocha v záplavovém území - podmínky pro zástavbu stanoví správce

toku – Povodí Labe s.p.

- 	v souvislosti s návrhem zástavby lokality Z4 dokončit úpravy inundační

hráze u rybníka

Z5 – zastavitelná plocha „Za pilou“

rozloha : 0,9500 ha

využití plochy : plocha pro drobnou výrobu

lokalizace plochy : Pozemek na jižním okraji obce, navazující z východní strany na areál pily

specifické podmínky :

-	činnost nesmí rušit stávající ani navrhovanou obytnou zástavbu               ýchodním okraji y o celkové šířce cca 50 m.

-	respektovat odstup od vodoteče – OP vod. toků dle vyhl. MLVH č.19/78

-  	plocha částečně v záplavovém území - podmínky pro zástavbu stanoví

správce toku – Povodí Labe s.p.

Z6 – zastavitelná plocha „Výrov – u rybníka“

rozloha : 0,8600 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : Jižní okraj místní části Výrov – prostor po rekultivované

skládce

specifické podmínky :

- 	respektovat břehové porosty u rybníka – LBC a VKP Buňkov

- 	při návrhu a provádění staveb respektovat specifické základové poměry

-   	pozemek je dotčen OP lesa

Z7 – návrhová plocha „U lesa“

rozloha : 0,2941 ha

využití plochy : bydlení venkovského typu

lokalizace plochy : Západní okraj místní části Výrov – při komunikaci III.tř. na

Živanice

specifické podmínky :

-  	lesní pozemek

-	pozemek leží v OP lesa

-	respektovat odstup od vodoteče Opatovického kanálu ( OP vodních toků

dle vyhl. MLVH č. 19/78 ) - současně LBK a technická památka

-     	podél komunikace II/333 je vymezen pás pro výsadbu ochranné a

izolační zeleně

Z8 – návrhová plocha „ Nový plavební stupeň Přelouč “

rozloha : 60,4487 ha

využití plochy : území pro realizaci záměru splavnění Labe

lokalizace plochy : jižní část řešeného území

specifické podmínky :

Uvedený záměr byl zpracován v projektové dokumentaci pro územní řízení - územní rozhodnutí nabylo právní moci 30.12.2005.

Celkově je tedy navrženo ve Břehách cca 15,5 ha návrhových ploch ( mimo projektu splavnění Labe ), z toho 14 ha pro obytnou zástavbu v návrhovém období - tj. cca 105 parcel pro izolované RD.

Současně je nutno připomenout další možnosti stavebních aktivit v obci, které spočívají ve modernizacích , přístavbách  a přestavbách stávajících objektů, nebo přímo ve výstavbě nových RD v rámci zastavěného území v obci ( při splnění příslušných ustanovení stavebního zákona a podmínek využití jednotlivých funkčních ploch ).

# koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Doprava

### Širší vztahy v řešeném území

V řešeném území je zastoupena doprava silniční, cyklistická a pěší, v Přelouči je provozována doprava železniční.

V jižní části řešeného území jsou vymezeny plochy pro realizaci projektu splavnění Labe do Pardubic – dle PD „ Splavnění Labe – nový plavební stupeň Přelouč “. K záměru bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 30.12.2005.

Jižně od Přelouče je vedena trasa plánovaného obchvatu města – silnice II/322.

### Železniční doprava

Širším zájmovým územím prochází železniční trať č.010 Praha - Pardubice - Česká Třebová.  Železniční stanice na trati č.010  je v Přelouči.

Trať č.010 je dvoukolejná elektrifikovaná, stejnosměrné trakce 3000 V.  Intenzita provozu v roce 1992 byla cca 230 vlaků/24h. Osobní dopravu se zastavením ve stanici Přelouč zabezpečuje cca 35 osobních vlaků v obou směrech.

Trať Praha - Česká Třebová je modernizovaná s návrhovou rychlostí do 160 km/h.

### Silniční doprava

Od 1.1.2001 nabyl účinnosti nový zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který spolu se zákonem č.30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů nahrazuje již neplatnou vyhlášku č. 99/1989 Sb.

Řešené území se nachází poblíž důležité dopravní tepny Pardubického kraje –komunikace II.tř.322. Rozhodujícím prvkem dopravního systému a systému dopravní obsluhy území v obci je automobilová doprava.  Silniční síť má charakter průjezdných sběrných komunikací,  na které jsou připojeny místní a  účelové komunikace.

Obcí Břehy prochází st.silnice II.tř.č.333. Je to nejvýznamnější komunikace v řešeném území a napojuje obec na sídla  většího významu - Přelouč, Bohdaneč, Hradec Králové, a  napojením na komunikaci II/322 dále na Pardubice, Kolín.

Cca 1 km od obce směrem na Živanice se na silnici II/333 napojuje  silnice II/323.

Všechny ostatní silnice v obci jsou III.třídy a mají převážně charakter místních obslužných komunikací,  které propojují obce navzájem.

Stávající silnice:

Silnice II/333  je dopravně nejvýznamnější v řešeném území.  Je významnou spojnicí      s okolními městy, větší část dopravní zátěže  je tranzitní. Je to dvoupruhová silnice částečně s  jednostranným chodníkem, s kvalitním živičným povrchem.

Silnice III/32722  zajišťuje spojení směrem na Strašov, Sopřeč,  odbočkou a silnicí III.tř. západně na Semín a Kladruby n.Labem.

Silnice III/3229 má místní charakter a probíhá podél Opatovického kanálu  po severní  straně zastavěného území.

V souvislosti se splavněním Labe je navržena přeložka částí komunikací II/333 v úseku jižní část obce Břehy – stávající most přes Labe a III/32220 směrem na Lohenice.

Šířkové uspořádání silnic III. třídy by ve výhledu mělo  odpovídat kategorii S 7,5/60 s redukovanou šířkou pro intenzitu  do 1 500 voz./24h. V průtahu obcemi by kategorie měla být MO  8/40.

Na hlavní silnice II. a III. tř. v obci navazují účelové místní komunikace, které mají místní charakter a zajišťují dopravní obslužnost v rámci řešeného území.

Slouží pro obsluhu v obci, jsou v její správě a jsou většinou průjezdné s napojením na hlavní komunikaci. Místní komunikace mají většinou povrch živičný ( penetrace ), místy s narušeným povrchem, výjimečně štěrkový.

### Pěší a cyklisté

Chodníky pro pěší jsou vybudovány pouze částečně jako  jednostranné.

Převážnou část místních komunikací doporučujeme budovat jako zklidněné ( obytné zóny ) s jednou plochou pro všechny druhy dopravy.  Šířka by měla být min. 4,5 m.

Samostatné cyklistické stezky nejsou zřízeny. Lze předpokládat, že na silnici II.tř. budou cyklisté využívat odstavného pruhu,  popř. zpevněné části krajnice, na silnicích III.tř. a na místních  komunikacích budou využívat jízdních pruhů s ostatními vozidly.

Pro bezpečný provoz pěších a cyklistů po komunikaci II / 333 směrem do Přelouče, navrhujeme vybudovat samostatnou stezku pro pěší a cyklisty. Ta by byla vybudována po levé straně  silnice ve směru na Přelouč a spojovala by obec s novou komunikací  a mostem přes Labe, kde je již v rámci PD ( nový plavební stupeň ) se samostatným pruhem pro pěší a cyklisty počítáno.

Druhá trasa pro stezku je navržena z komunikace II/ 333 podél Neratovického potoka, podél jižního okraje pily až na místní komunikaci k rybníku Buňkov. Stezka by zajišťovala spojení mezi Přeloučí a rybníkem ( areál autokempu, sportoviště ),                a zároveň by svým stavebním provedením ( trasa na náspu podél severní strany potoka ) tvořila protipovodňovou ochranu jižního okraje obce.

V řešeném území je třeba zohlednit požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. tak, aby byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí.

Obcí jsou po stávajících komunikacích II. a III.tř. vedeny cyklostezky ( evropská č.24       a regionální č.4039 ).

### Hromadná doprava - BUS

V obci nebo jejím dostupném okolí je zastoupena železniční a  autobusová doprava.

Železniční doprava je zajišťována vlaky ČD ze stanice Přelouč.

Autobusová doprava je zajišťována 3 linkami a to:

-  č.55 200 Přelouč-Mělice-Vlčí Habřina-Lázně Bohdaneč-Pardubice

- č.55 210 Přelouč-Lázně Bohdaneč-Rohovládova Bělá-Dobřenice

- č.50 560 Chlumec n.C-Bílé Vchýnice-Lázně Bohdaneč-Pardubice

V obci jsou zastávky:

Břehy - Výrov ( bez zálivu ), Břehy – Festovna,  Břehy – hostinec, U Obecního úřadu

Rozmístění zastávek a docházková vzdálenost jsou vyhovující.

### Doprava v klidu

Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek zákona č. 361/2000 Sb. a  30/2001 Sb.

Na ostatních silnicích a místních komunikacích je možné parkovat na jízdních pruzích za splnění podmínek zákona č. 361/2000 Sb.. Ve výhledu je nutné při výstavbě občanské vybavenosti pamatovat na zajištění a vybudování potřebných ploch pro parkování.

Pro ( zejména nově budované ) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné dle ČSN 73 61 10 zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky             i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

### Dopravní zařízení

Čerpací stanice v obci není – nejbližší je v Přelouči.

Pro případné servisy a další objekty sloužící motoristům je nutné, aby na jejich pozemcích byla jako součást stavby realizována potřebná stání pro stupeň automobilizace 1 : 3.

### Ochranná pásma

Ochranné pásmo silnic dle silničního zákona č. 13/1997 Sb. je stanoveno mimo souvisle zastavěné území a je u kategorie silnic :

- II. a III. třídy	…….	15 m od osy vozovky na obě strany

Z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z pozemní dopravy a podle pokynů MVT ČSR/1979 je zdrojem hluku pozemní komunikace, kde průměrná intenzita dopravy je vyšší než 30 vozidel/hodinu, tj. 550 voz./den.

Z tohoto hlediska jsou zdrojem hluku silnice II/333 a silnice III/32722.

## Vodní hospodářství

### Vodní toky a plochy

Nejvýznamnějším vodním tokem v řešeném území je Opatovický kanál, který protéká ve směru východ-západ při severním okraji obce. Je to staré technické dílo, vybudované jako  součást rozsáhlé rybniční soustavy v 16.století Pernštejny .  Celková délka kanálu je 34 km. Opatovický kanál je významným vodním tokem                a současně nemovitou kulturní památkou, .

Nejrozsáhlejší vodní plochou v k.ú. je rybník Buňkov, který tvoří část hranice intravilánu a ve vztahu k obci plní výhradně  rekreační funkci. Jeho celková rozloha je 54,2 ha. Je evidován  jako významný krajinný prvek, stejně jako druhá největší vodní  plocha v katastru - rybník Černý Nadýmač, jehož rozloha je  15,3 ha.

Řešeným územím prochází hranice inundačního ( záplavového ) území řeky  Labe.

V obci se nachází "vodní zdroj Břehy", který byl v roce 1993  pro nevyhovující kvalitu vody odpojen.

U vodních toků je třeba provádět pravidelnou údržbu a čištění. Podél vodních toků je nutné ponechat pruhy v šíři  min.6m ( podél Opatovického kanálu 8m a u Labe 10m ) od břehové čáry dle zák. 254/2001 Sb. o vodách.

Je nutné zachovat břehové porosty po obou březích toku a případné zásahy do tohoto porostu je nutno projednat se správcem toku.

Dle zákona č.114/92 Sb. není přípustné umisťování staveb nesouvisejících                s údržbou a provozem na tocích v nezastavěném  území do vzdálenosti 20 m od břehové čáry vodního toku.

Jižního okraje řešeného území se týká stavba  „Splavnění Labe – nový plavební stupeň Přelouč“.  Stavba se nachází na k.ú. Přelouč a Břehy . Stavbou bude dotčeno zejména území na pravém břehu Labe ( k.ú. Břehy ) mezi ř. km 112,515 a 115,715.

### Vodovod

Stávající stav

Zásobení obce pitnou vodou a požární zabezpečení je zajištěno přívodním řadem DN 200 z vodovodu Přelouč. Voda je akumulována ve vodojemu Mokošín 2 x 1 000 m³ , kóty 259,5 – 255,0 m n. m.

Rozvodné řady jsou z potrubí PVC 90. Akumulační prostory a provozní tlaky jsou dostatečné 0,4 – 0,45 MPa.

Z jižního okraje obce je provedeno propojení vodovodní sítě  ( Js 150mm ) směrem na Lohenice, tak jak to odpovídá zásadám koncepce zokruhování vodovodní sítě dané oblasti.

Správcem a provozovatelem vodovodu je VAK Pardubice a.s.

Bilanční potřeba vody včetně orientačního výhledu:

( pramen - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje )

909 obyvatel x 150 l/ob./den		= 136,35 m³/den

100 žáků MŠ + škola x 20 l/ob./den	= 2,0 m³/den

výhled. nárůst

141 obyvatel  x 150 l/ob./den	                  = 21,15 m³/den

vybavenost (včetně autokempu)

1 050 obyvatel x 20 l/os		 	= 21 m³/den

Celkem  QØ	= 180,65 m³/den

nárok na zdroj					= 2,09 l/s

Qd max    = 	159,5 m³/den x 1,5		= 239,25 m³/den

max nárok na zdroj			= 2,8 l/s

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je VAK Pardubice a.s. Kvalita vody odpovídá ČSN 757111.

Návrh

Vzhledem k stávající zástavbě a předpokládanému rozsahu výhledového rozšiřování obce bude stávající vodovodní síť vyhovovat, bilanční problémy nejsou. V případě potřeby může být v nezbytném rozsahu doplňována novými řady PVC 110 do míst nové zástavby.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Ve stávajících lokálních studních (pouze voda užitková).

Obec nemá náhradní zdroj. Je nutné vybudování náhradního zdroje pro obec nebo vodu dovážet v cisterně nebo jako balenou.

Koncová bilance: 	1 050 obyvatel x 15 l/ob./den	= 15,75 m³/den

Ochranné pásmo vodovodu   – do průměru 500 mm…………..2 x 1,5 m

Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny  požární hydranty,  které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s ČSN 730873 a ČSN 752411 – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

### Kanalizace

Stávající stav

V obci je provedena jednotná kanalizace DN 300 až DN 1 000, která obsluhuje obec    i autokemp. Obec má zpracovaný projekt, podle kterého se realizuje dostavba jednotné kanalizace,  zejména v oblasti Výrova.

Kanalizace byla zaústěná do podjezí Labe z pravého břehu. V místě vyústění je dnes osazena čerpací stanice ( na jižním  konci trasy kanalizace ) a odtud se odpadní vody z obcí Lohenice a Břehy převádějí na ČOV Přelouč.

Kanalizace má povolení i na splaškové vody, protože v únoru 2004 byla provedena rekolaudace sítě. Správcem kanalizace je obec, většinu větví provozuje VaK Pardubice.

Návrh

Systém kanalizace obci vyhovuje současným potřebám a má dostatečnou kapacitu i do budoucna.

Pro odkanalizování návrhových lokalit bude stoková síť rozšířena dle konkrétních podmínek a zpracovaných PD.

Bilance odpadních vod – výhled

celkem Qd 	= 210 m³/den    včetně balastních vod

Látkové zatížení	 72 kg BSK5/den

odpovídá ekvivalentu 1 200 EO

Návrh a vybudování kanalizačních stok a příp. ČOV bude splňovat obecné technické požadavky na výstavbu kanalizací dle zákona č.274/2001 Sb., prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb.

## Elektrorozvody

### Úvodní údaje

Územní plán pro obec Břehy řeší připojení nové výstavby v dále uvedených lokalitách na distribuční rozvodnou síť ČEZ a.s. distribuce.

V rámci projekčních prací na ÚPO bylo provedeno místní šetření a jednání na oddělení „ Poskytování sítí ČEZ a.s. Pardubice “ ve věci ověření stávajícího stavu             a rozsahu elektrických zařízení v řešeném území.

Jedná se o tato zařízení:

venkovní vedení VN 35 kV vč. přípojek pro stávající transformační stanice

transformační stanice 35/ 0,4kV

sekundární distribuční rozvody 400/230 V

Obec Břehy je plynofikována ( jsou realizovány rozvody STL plynu ) a předpokládá se, že i nová výstavba RD bude pro vytápění, přípravu TUV a jídel používat převážně        ( 85%) plyn.

Malá část objektů ( 15%) bude ve stupni elektrizace „C“ ( bude pro vaření, přípravu TUV, topení používat elektrickou energii – přímotopné konvektory, případně elektrokotle nebo infračervené topné systémy ).

V řešeném ÚP jsou dodržována tato pravidla:

- napojení malých odběrů ( podnikání, 2-3 RD ) ze stávající distribuční sítě

- napojení lokality Z4 výstavbou nové transformační stanice

- napojení lokalit Z1, Z3, Z5 kabelovým vedením 1 kV ze stávajících nebo nových

transformačních stanic, jak je dále popsáno

### Stávající stav - zásobování el. energií

  - Venkovní vedení VN 35kV a trafostanice

Obec Břehy je zásobována el. energií ze stávajícího vedení VN 35 kV č.300 a VN č.814 ( TS č.433 – pila Břehy ), které je realizováno na betonových stožárech typu JB a DB.

Kmenové vedení VN 35 – č. 300 prochází severním a západním okrajem obce, vedení VN 35 kV č.814 je situováno v jižní části. Z vedení VN 35 kV č.300 jsou provedeny přípojky pro stávající TS č. 597, 301, 751, 686,…. Z vedení VN č.814 je připojena TS č. 433 – pila Břehy.

Stávající TS 35/0,4 kV – identifikační údaje:

- TS č.597…..Břehy u ZD – stožárová BTS, trafo 400 kVA – v majetku ČEZ a.s.,

rozvaděč 6-ti vývodový – typ RDK

- TS č.301…..Břehy – U prodejny, stožárová PTS - trafo 400 kVA, rozvaděč 5-ti

vývodový

- TS č.751…..Břehy – U haldy, stožárová PTS - trafo 250 kVA, rozvaděč 5-ti

vývodový RDK

- TS č.686…..Břehy – Buňkov, stožárová PTS - trafo 400 kVA, rozvaděč 6-ti

vývodový

- TS č.417…..Břehy – Výrov, stožárová PTS - trafo 160 kVA

- TS č.562…..Břehy – závlahy, stožárová PTS - trafo 250 kVA

- TS č.433…..Břehy – pila, stožárová BTS - trafo 160 kVA

Trafostanice č. 1 - 6 jsou distribuční v majetku ČEZ a.s. , jejich vytížení je dle podkladů energetiky 65-70%.

Trafostanice č. 7 ( TS č.433 ) není majetkem ČEZ a.s. a slouží výhradně pro odběr pily

  - Sekundární rozvody NN 400/230 V

Napěťová soustava: TN-C stříd. 50 Hz 400/230V

Stávající distribuční rozvod NN je v obci převážně proveden holými vodiči AlFe na betonových podpěrách, střešnících a konzolách objektů. Vývody z TS do rozvodné sítě jsou provedeny kabely AYKY, rovněž tak rozvod v nové části výstavby a některé přívody k odběrům ( býv.ZNZ, restaurace Cikánka ).

Stávající rozvod se jeví v dobrém technickém stavu, zajišťuje bezpečnou a kvalitní dodávku jednotlivým odběratelům.

  - Veřejné venkovní osvětlení

Stávající veřejné venkovní osvětlení je napájeno samostatným kabelovým vedením z rozvaděčů R/v.o.

Osvětlení je řešeno ocelovými osvětlovacími stožáry 8-10 m, které jsou osazeny výbojkovými svítidly. Osvětlení prostoru u lokality Z7 je provedeno ramínkovými svítidly, osazenými na podpěrných bodech sítě ČEZ.  Rozmístění svítidel ( jejich vzájemná vzdálenost ) nesplňuje požadavky ČSN ( zejména ČSN 360400, 360410 ), pokud se týká intenzity a rovnoměrnosti osvětlení.

### Nový stav - energetická rozvaha

Rodinné domy ( 85%) jsou uvažovány ve stupni elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD) ve smyslu ČSN 332130, změna 2/1994, tj. vaření, příprava TUV, topení - plynem. Část výstavby (15%) je uvažována ve stupni elektrizace „C“ ( vaření, TUV, topení - elektřinou ).

Návrhové lokality

Lokalita Z1 – bytová výstavba 45 RD

38 RD ( 85%) – stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD )

7 RD ( 15%) –            “                  „C“ ( Pb = 15 – 20 kW/1RD )

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 200 - 210 kW

Napájení:

Napájení této výstavby v severní části obce je řešeno kabelovým vývodem 1 kV ze stávající distribuční stožárové TS 35 /0,4 kV č.597 – Břehy závlahy.

Z této TS budou položeny 2 napáječe pro nové RD, a budou propojeny se stávajícím rozvodem 1 kV. Všechny budované RD budou mít zajištěno oboustranné napájení.

Lokalita Z2 ….. 3-4 RD

Maximální současný výkon: Ps = 25 kW.

Napájení:  Kabelovým vývodem z transformační stanice pro lokalitu Z1.

Lokalita Z3 – 17 RD

15 RD ( 85%) – stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD )

2 RD ( 15%) –            “                  „C“ ( Pb = 15 – 20 kW/1RD )

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 70 - 80 kW

Napájení:

Kabelovým vývodem 1 kV ze stávající distribuční stožárové TS 35 /0,4 kV č.597 – Břehy u ZD.  Bude nutné řešit úpravu stávajícího rozvaděče NN této TS a uvažovat s výměnou stávajícího trafa 160 kV za silnější.

Lokalita Z4 – 35 RD - výstavba v jižní části obce

30 RD ( 85%) – stupeň elektrizace „B“ ( Pb = 11 kW/1RD )

5 RD ( 15%) –            “                  „C“ ( Pb = 15 – 20 kW/1RD )

Vypočtený max. soudobý výkon: Ps = 150 - 160 kW

Napájení:

Napájení této výstavby v jižní části obce je možné výstavbou nové transformační stanice 35/0,4 kV ( TS-P1). TS by byla umístěna na jižním okraji lokality a připojena venkovní přípojkou 35 kV odbočením z přípojky pro TS č.433 – pila (linka VN č.814). TS se předpokládá stožárová jednosloupová betonová s trafem 1x250 kV s rozvaděčem RST na straně NN. Rozvod pro RD z této TS bude řešen kabelovým vedením 1 kV pomocí hlavních přípojkových a rozpojovacích skříní SROV. Doporučujeme řešit oboustranné napájení celé lokality, a tím zvýšit spolehlivost dodávky pro odběratele.

Lokalita Z5 – drobná výroba, podnikání

Území jižně od lokality Z4 a v návaznosti na areál pily. V současné době není možno stanovit požadovaný výkon. Napájení bude z nové TS 35/0,4 kV , která bude součástí zástavby v prostoru lokality Z4.

Z TS se předpokládá položit kabel do prostoru výstavby, ze kterého budou připojovány jednotlivé podnikatelské subjekty.

Lokalita Z6 ….. 3 RD – východní část obce ( Výrov ), po pravé straně silnice II/333 Břehy – Lázně Bohdaneč.

Vypočtený soudobý výkon: Ps = 12 - 15 kW.

Napájení:

Uvedený výkon bude možno zajistit rozšířením stávající distribuční sítě, provedené vodiči AlFe.

Lokalita Z7 ….. 2 RD – východní část obce ( Výrov ), po levé straně silnice II/333 Břehy – Lázně Bohdaneč.

Vypočtený soudobý výkon: Ps = 10 - 12 kW.

Napájení:    DTTO lokalita Z6

### Veřejné venkovní osvětlení

Součástí nové výstavby a nových obslužných komunikací k RD bude realizace veřejného venkovního osvětlení.

V.o. bude realizováno dle příslušných ČSN ( zejména ČSN 360400, ČSN 360410 ) a bude provedeno ocelovými žárově zinkovanými stožáry typu B6, které budou osazeny výbojkovými zdroji SHC 70 W.

Nové osvětlení lokalit Z1,5,6 bude napájeno z nově vybudovaných rozvaděčů R/V.o.

Osvětlení lokalit Z4,7,8 předpokládáme napojit na stávající rozvod v.o.

Ovládání v.o. bude řešeno v souladu se systémem ovládání v obci, avšak pokud se týká vlastního rozvodu, doporučuje se jej provést s možností 2 stupňové regulace.

## Spoje

V obci je provedena 100 % kabelizace s napojením na telefonní ústřednu v Přelouči.

S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí Telefónica O2 Czech Republic a.s. upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v celém řešeném území. Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

Řešeným územím neprochází trasa dálkových telekomunikačních kabelů.

## Plynovody

širší vztahy

Řešeným územím (severozápadní částí) prochází trasa VTL (vysokotlakého) plynovodu DN 500 PN 25 Přelouč – Vápno.

U komunikace směrem na Semín je instalována regulační stanice VTL – STL, která slouží zároveň jako zdroj plynu pro obec.

stávající stav

Obec je plně plynofikována – plynovodní síť PE D 90, 63 a D 50.

Přívod zemního plynu do obce Břehy je proveden pomocí PE potrubí DN 110. Zemní plyn je přiveden od nové regulační stanice plynu u obce Semín.( Q = 1520 m3/hod).

Od výše uvedené RS je vedeno potrubí PE D 110 k obci. V obci je pak v jednotlivých ulicích vedena celá plynovodní síť  PE D 90, 63 a D 50. Z jednotlivých plynovodních řadů jsou pak  vysazovány jedn. veřejné části domovní přípojky PE D 32  ukončené na hranici pozemku.

technické parametry:

Dopravované medium: 	zemní plyn ( 98% metan CH4 )

Předpokládaná výhřevnost	33,5 MJ/Nm3

Jmenovitý tlak:  		0,3 MPa

ochranné pásmo plynovodů   je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí :

- u plynovodů 4 m na obě strany,

- u STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce   1 m.

Dotyk na plynárenské zařízení musí vyhovovat příslušným předpisům, zejména zákonu č.458 / 2000 Sb.,  ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4 a ČSN 73 6005.

bezpečnostní pásma VTL plynovodů

- DN 100 mm……..15 m

- DN 500 mm……..40 m

Bezpečnostní pásmo pro STL plynovody není stanoveno.

návrh

Vzhledem k tomu, že rozvody plynu jsou ve Břehách nově realizovány, budou do navrhovaných lokalit rozšířeny rozvody formou odboček či malých okruhů.  Přípojky se provedou z profilu d 32.

## Zásobování teplem

### Všeobecné údaje

V řešeném území – k.ú. Břehy jsou většinou rodinné domy, ve starší části obce                 s hospodářským zázemím, několik objektů občanské vybavenosti a objektů pro drobnou výrobu a podnikání. V obci je rovněž areál býv. zemědělského družstva,  dnes s redukovaným provozem.

Řešené území spadá do klimatické oblasti teplé, klimatický  okrsek A2 - teplý, mírně suchý, s mírnou zimou.

Průměrné roční srážky jsou 600mm, průměrná roční teplota 8.40 C. Denní teplota venkovní ohraničující začátek a konec topného období to=12o C

Se zásobováním tepelnou energií dálkovým horkovodem se nepočítá.

### Vytápění a teplá voda

Většina objektů v obci je již v současné době vytápěna pomocí spotřebičů na plyn, rozvedený po obci v posledních letech.

V návrhu je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění ( viz výše kapitola 7.4 ), které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž reálnější u nových objektů a závisí též na cenovém vývoji jednotlivých energií.

Zásobování teplou vodou je buď z kotlů pro vytápění nebo z elektrických                         či kombinovaných zásobníků.

Z výše uvedeného vyplývá, že v návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV realizováno především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací výše uvedených způsobů vytápění. Jejich vzájemný poměr bude závislý na vývoji nabídky v řešeném území, vývoji cen jednotlivých druhů energií a iniciativách jednotlivých stavebníků, převažovat patrně bude plynové vytápění.

## Likvidace odpadů

Ve vlastní obci ani na jejím katastrálním území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů. Je proto nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.

Skládka, která byla ve Výrově u břehu rybníka je již uzavřena, je rekultivována               a osázena zelení.

Nakládání s odpady v obci se řídí dle Obecně závazné vyhlášky obce ze srpna 1998

- separace, mobilní svoz nebezpečného odpadu,…  .

Problematiku odpadů řeší zákon č.125 / 1997 Sb. o odpadech, v podnikatelské sféře v souladu se zásadami, stanovenými zákonem  o odpadech.

V současnosti probíhá sběr domovního odpadu do popelnic, a  jejich odvoz zajišťuje SOP ( Svazek obcí Přeloučska ) do Chvaletic.

Ostatní druhy odpadu ( plasty, sklo, PVC…), stejně jako nebezpečný odpad jsou           v obci tříděny, sbírány do specielních kontejnerů.

Nakládání s komunálními odpady bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Nakládání s odpady v podnikatelské sféře v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech ( zejména  § 16) a jeho prováděcími vyhláškami .

Nepovolené  skládky v řešeném území nebyly při průzkumech zjištěny.

# koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

## Životní prostředí

K.ú. Břehy se nachází v západní části okresu Pardubice v  nadmořské výšce cca 210 - 215 m.n.m.

Jižní část řešeného území patří do oblasti intenzivně zemědělsky využívané, v severní části se rozprostírají lesy.

Celkový přehled o struktuře půdního fondu:  ( ČSÚ – stav k 2003 )

katastrální výměra 	- 1 132 ha  ……………………	100 %

●  zemědělská půda 	-    444 ha .……………………	  40%

z toho orná půda 		-     292 ha

zahrady 		-       18 ha

l	ouky, pastviny	      	-     131 ha

ovocné sady 		-         3 ha

●  lesní půda 		-    551 ha.……………………	  48%

●  vodní plochy 	-      61 ha.……………………	    5%

●  ostatní plochy 	-      62 ha.……………………	    5%

●  zast. plochy 	-      14 ha.……………………	    1%

Hodnocení zemědělsky využívané krajiny z hl. její ekologické stabilizace:

Hodnotí se koeficientem ekologické stability ( KES ) který udává podíl součtů ploch stabilních ( louky, pastviny, sady, lesy a vodní plochy ) a ploch nestabilních ( orná půda, chmelnice, zastavěné a zpevněné plochy ).

Koeficient ekologické stability - KES pro k.ú. Břehy = 1,9

Řešené území je zařazeno do oblasti  KES  nad 0,9  - tzn. „ v území převažují přírodní prvky, technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách, struktura kultur vytváří předpoklady dobrého využití ekologických autoregulačních mechanizmů “ .

Poznámky:

Výsledek KES je velmi orientační hodnotou ( nevyjadřuje strukturu, reprezentativnost, kvalitu ani funkčnost jednotlivých segmentů.

Vlastní návrh, který je orientován především na zajištění ploch pro nízkopodlažní bytovou výstavbu, jež přímo navazuje nebo doplňuje stávající plochy, nebude mít na životní prostředí významnější vliv. Přesto je nutné soustavně uplatňovat veškerá možná opatření pro výhledové zlepšení životního prostředí.

## Zájmová území ochrany přírody

Z nejvýznamnějších prvků ochrany přírody se v řešeném území nachází:

- VKP č.1 ( významný krajinný prvek ) Buňkov - rybník a navazující  břehové porosty

východně od obce, ornitologická lokalita – hnízdiště labutí, kachen. Botanicky bohaté

mokřiny pod hrází rybníka

- VKP č.10 Lohenické rameno - jižně od obce Břehy, geologická a geomorfologická

lokalita, bohatý výskyt stulíku žlutého a kosatce žlutého

- VKP č.16  Slavíkovy ostrovy - staré labské rameno západně od obce

s charakteristickou květenou a lužními porosty

- VKP č.51 Černý Nadýmač - lesní rybník severně od obce Břehy, s olšinami a     rákosinami s mnoha druhy vodního ptactva

Pozn.: …..VKP 16 Slavíkovy ostrovy a VKP 10 Lohenické rameno jsou dotčeny plánovanou výstavbou  plavebního kanálu u Přelouče.

Poznámka:

Významnými krajinnými prvky ( VKP ) jsou dle ustanovení § 3 písm.b) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný městský úřad, a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

NATURA 2000

- je soustava lokalit chránících ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště na území Evropské unie. Skládá se z území vyhlášených na základě dvou nejdůležitějších právních předpisů na ochranu přírody v Evropské unii:

Směrnice o ochraně planě žijících ptáků (směrnice o ptácích)

Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích)

V rámci programu NATURA 2000 jsou mezi evropsky významné lokality zařazeny:

Černý Nadýmač (CZ0534050)

lokalizace: lesní rybník cca 1,5 km jjz. od obce Vlčí Habřina

k.ú. Břehy – p.p.č. 300/4, 300/5, 835

k.ú. Vlčí Habřina – p.p.č. 362

rozloha – 24,37 ha, nadmořská výška území  - cca 217 m

popis: Lesní rybník napájený Výrovským náhonem z Opatovického kanálu s význačnou vegetací vodních makrofyl a druhů obnažených den,významná batrachyologická  a ornitologická lokalita.

V k.ú. Břehy ( v obci–místní části Výrov ) se nachází památný strom PS č.28 Jilm vaz na pozemku č. 269/3.

Území západně od obce je součástí navrhovaného  Přírodního parku Kladrubsko.

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Územní systém ekologické stability byl na řešené území zpracován jako součást většího územního celku a následně zapracován do ÚPD ÚSES – Generel místních SES Kladruby nad Labem ( ing. Baladová – 1992 )

.

Dodatečně byl upraven zapracováním ÚTP regionální a nadregionální ÚSES  ČR (MMR,MŽP, 1996), který je v současné době  aktualizován a v řešeném území vymezuje hustou síť prvků regionálního, resp. nadregionálního významu:

NRBK  K 72, který je zde veden v charakterově odlišných typech:

typ borový – veden souvislými lesními komplexy severně obce ve směru východ – západ s vloženými biocentry lesního charakteru (LBC 2,3)

typ luční – veden podél pravého břehu Labe  (výhledově kanálu), na východní hranici k.ú. se odklání severním směrem k rybníku Buňkov

typ vodní – řeka Labe s břehovými porosty

Ochranné pásmo NRBK zasahuje dle ÚTP zasahuje celý katastr obce,  jeho hranice koresponduje s hranicí zastavitelného území obce.

RBK 1276, 1277, procházející lesním komplexem od Výrova k Sopřečskému rybníku

Na trase NRBK a RBK byla v okrajových částech řešeného území vymezena následující regionální biocentra (RBC):

RBC 1750 Břehy  - staré slepé rameno Labe, RBC je v kolizi s navrhovaným plavebním kanálem Labe, kdy je navržena jeho redukce o jižní část

RBC 1753 Nadýmač  -  zahrnující rybník Černý Nadýmač a kvalitní navazující lesní porosty, tahová zastávka ptactva

RBC 976 Sopřečský rybník - rybník a pobřežní společenstva, ornitologická lokalita, v rámci aktualizace RÚSES bylo RBC redukováno, do ř.ú. zasahuje zcela okrajově.

Na lokální úrovni byl ÚSES doplněn lokálním biokoridorem LBK 4 Opatovický kanál (technická památka, kanál vybudován v 16. stol. Pernštejny k napájení rozsáhlé rybniční soustavy), na jehož trase  bylo vymezeno LBC 5 Hořička – okrajová část lesního komplexu západně obce. Zcela okrajově do ř.ú. zasahuje LBC 6 Rybník Buňkov (ornitologická lokalita, do BC není zahrnuta rekreačně využívaná východní část).

Prvky ÚSES byly vymezeny z tzv. kostry ekologické stability a jsou ve většině případů funkční. Prostorové parametry je nutné doplnit u LBK Opatovický kanál (doplnění ochranného zatravnění v nelesním úseku ) a zejména u NRBK Labe - typ luční.

V souvislosti s výstavbou plavebního kanálu jsou navržena kompenzační opatření, m.j. v podobě přeložky a revitalizace Neratovského potoka v úseku od silnice Přelouč-Břehy  po začátek kanálu. Tento pás meandrovaného toku doplněného tůňkami a jezírky s doprovodnou zelení podél pravého břehu kanálu bude splňovat parametry  NRBK pro luční a mokřadní společenstva.

Vzhledem k dodržení prostorových parametrů ÚSES (vkládání lokálních BC do NRBK po cca 400-700m) je vhodné zohlednit tento požadavek doplněním LBC o ploše min. 3 ha do nově vytvořeného prostoru mezi tokem Labe a kanálu, kde jsou rovněž navrhována revitalizační opatření.

Právní předpisy:

Zákon ČNR č. 114/ 92Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, §3 písm. a, §4 odst.1

Vyhláška MŽP ČR č.395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/ 92Sb.,, §1-6, ve znění pozdějších předpisů.

zpracovala:  Ing. Z Baladová  -  autorizovaný architekt pro specializaci ÚSES

Tabulková příloha: 	Tabulka prvků ÚSES - biocentra, biokoridory

## Záplavové území

( jižní část k.ú. vč. části zastavěného území spadá do záplavového území řeky Labe – ve výkresové části je znázorněna hranice Q 100  vč. aktivní zóny záplavového území.

( inundační hrázka u rybníka - část území, které je vymezeno rybníkem Buňkov, spojovací cestou kolem pily ve Břehách směrem do Lohenic a zastavěnou částí obce  ( tzn. území, kde je situována lokalita č.Z4 ) je od roku 1971 účinně chráněna vybudováním inundační hrázky. Ta byla kolaudována  společně s rybníkem Buňkov        a spojuje hráz rybníka s cestou do Lohenic, která je sama situována nad okolním terénem.  Zátopová vlna, která přichází k obci ve směru od Mělic a Lohenic je tímto způsobem odkloněna  od obce a odvodňovacím kanálem „A“ se u limnigrafu jihozápadně od obce vrací zpět do Labe.

V souvislosti s přípravou zástavby v uvedené lokalitě je nutné dokončit úpravu hráze       a dořešit problematiku průsakových vod z ohrázovaného území.

(  pro ochranu jižní části obce proti rozlivům směrem od Labe je navržena stezka pro pěší a cyklisty, která  by svým stavebním provedením ( trasa na náspu podél severní strany potoka ) tvořila protipovodňovou ochranu jižního okraje obce.

Stezka by zajišťovala spojení mezi Přeloučí a rybníkem ( autokemp, sportoviště ). Je navržena z komunikace II/ 333 podél Neratovického potoka, podél jižního okraje pily až na místní komunikaci k rybníku Buňkov.

## Těžba

V řešeném území je evidováno výhradní ložisko štěrkopísků a slévárenských písků     č. 005300, jehož ochrana je zajištěna stanoveným chráněným ložiskovým územím - CHLÚ Břehy  č. 00540000.

Území zaujímá  plochu 91,4 ha severozápadně od obce podél silnice Břehy - Sopřeč.

V této souvislosti je třeba respektovat ustanovení § 18 zákona č.44 / 1998 Sb.( horní zákon ), a v prostoru CHLÚ nezřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska.

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,

V zastavěném území obce Břehy jsou zastoupeny zejména následující funkce:

- bydlení včetně hospodářského vybavení

- občanská vybavenost

- sport a rekreace

- výroba, řemesla a sklady

- technická vybavenost

- zemědělská výroba

- doprava

Ostatní katastrální území navazující na obec představuje území funkčně rozmanité a  krajinářsky hodnotné. Na severní straně  obec lemuje Opatovický kanál, na který navazuje rozsáhlý lesní  komplex Obora, na východní straně obec přímo sousedí s rozsáhlou vodní plochou rybníka Buňkov. Pouze jihozápadní část území je intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinou.

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :

1. SV – plochy smíšené obytné - venkovské

A - slouží:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu §13  vyhl.502/2006)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru *) (§13 vyhl.502/2006), tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

2. SX – plochy smíšené obytné – se specifickým využitím

A - slouží:

- plocha smíšeného využití na jižním okraji řešeného území ( areál ve vlastnictví

Povodí Labe, s.p. ),  s technologickým zázemím pro provoz jezu v Přelouči a

služebními byty.

B - funkční využití:

přípustné:

- služební byty

- plochy a objekty technického vybavení ( trafostanice, regulační stanice,

- výměníky, čistírny a úpravny vod atd. )

- plochy a trasy pro vedení inž. sítí a komunikací

- plochy dopravy a manipulační plochy

- odstavná stání

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu objektů, sítí a komunikací

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

3. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

A - slouží:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (dle §2 odst. 1, písm. k, 3. stavebního zákona č. 183/2006 Sb.).

B - funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)*

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby

4. VS  - plochy smíšené výrobní

A - slouží:

plochy výroby či přidružené výroby, řemesel a skladů, výrobní i nevýrobní služby, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách.

B - funkční využití:

přípustné:

- výroba, služby, řemesla, sklady

- odstavná místa a garáže

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

- zařízení a objekty zemědělské výroby, pokud nebudou v rozporu s hygienicko -veterinárními předpisy

nepřípustné:

    - byty nad rámec služebního charakteru

    - plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

5. ZO – zeleň – ochranná a izolační

A - slouží:

plochy ochranné a izolační zeleně oddělující plochy SV a DS

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy ochranné a izolační zeleně

- obslužné, pěší a cyklistické komunikace

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

6. ZV – zeleň – na veřejných prostranstvích

A - slouží:

plochy parkově upravené zeleně přístupné veřejnosti

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejné zeleně a parků

- mobiliář související s hlavní funkcí

- drobná architektura

- pěší a cyklistické komunikace

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

7. ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená

A - slouží:

louky a zahrady v zastavěném území, které nemohou být zahrnuty do ploch smíšených obytných

B - funkční využití:

přípustné:

- louky, pastviny, sady a zahrady

- zeleň liniová a plošná včetně prvků ÚSES

- vodní plochy a toky

- liniové trasy technické vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

8. ZP – zeleň – přírodního charakteru

A - slouží:

plochy zeleně v zastavěném území udržované v přírodě blízkém stavu

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES

- komunikace pěší, cyklistické

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

- vodní plochy a toky

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

9. OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

A - slouží:

plochy pro tělovýchovu a sport

B - funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy tělovýchovné a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- byty služební a majitelů zařízení

- občanská vybavenost související s hlavní funkcí

nepřípustné:

- bytová výstavba

- občanská vybavenost nesouvisející s hlavní funkcí

- objekty výroby a skladování

10. RX – rekreace – se specifickým využitím

A - slouží:

- plochy Autokempu Buňkov

B - funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy rekreační a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- koupaliště a víceúčelové nádrže využitelné pro rekreaci

- vybavení sociální a hygienické

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- byty služební a majitelů zařízení

- občanská vybavenost související s hlavní funkcí

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty průmyslové a zemědělské výroby, řemeslnické provozy

11. RZ – rekreace – zahrádkové osady

A - slouží:

plochy s rekreační funkcí nesloužící dlouhodobějšímu pobytu – na jižním okraji k.ú. na pravém břehu Labe

B - funkční využití:

přípustné:

1)  plochy zahrádek vč.zahradních domků, skladů nářadí apod.

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

12. TI – technická infrastruktura

A - slouží:

- plochy, trasy a objekty technického vybavení

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a objekty technického vybavení ( trafostanice, regulační stanice,

výměníky, čistírny a úpravny vod atd. )

- plochy a trasy pro vedení inž. sítí a komunikací

- plochy dopravy a manipulační plochy

- odstavná stání

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu objektů, sítí a komunikací

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

13. DS – dopravní infrastruktura - silniční

A - slouží:

- plochy a koridory silniční dopravy – pozemky silnic II.a III. tř., místních a obslužných komunikací , včetně souvisejících ploch

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- místní a obslužné komunikace včetně souvisejících ploch

- zeleň liniová a plošná

- stavby a zařízení nezbytné k obsluze plochy

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

14. DV - dopravní infrastruktura - vodní

A - slouží:

plochy vyhrazené pro realizaci nového plavebního stupně Přelouč

B - funkční využití:

přípustné:

- veškeré aktivity, související s realizací nového plavebního stupně včetně všech souvisejících úprav a přeložek inženýrských sítí a komunikací

- veškeré aktivity obnovující funkčnost systému ekologické stability

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

15. PV – plochy veřejných prostranství

A - slouží:

plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejných prostranství

- plochy a koridory silniční dopravy a odstavné a manipulační plochy

- obecní mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a zařízení nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

16. W - plochy vodní a vodohospodářské

A - slouží:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

17. NL - plochy lesní

A - slouží:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

18. NP - plochy přírodní

A - slouží:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

19. NZ - plochy zemědělské

A - slouží:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B - funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- související obslužné a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- stavby vyhovující §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- zeleň krajinná, liniová

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury

- informační, propagační a reklamní zařízení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

20. NSpz – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělská

A - slouží:

plochy s možnou kombinací funkce přírodní a ploch pro zemědělskou produkci

B - funkční využití:

přípustné:

1)   zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

2)   zeleň krajinná a liniová

- ovocné sady

- přístupové a účelové komunikace, polní cesty, zemědělské, obslužné            a manipulační plochy

- komunikace pěší a cyklistické, naučné stezky

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- informační, propagační a reklamní zařízení

nepřípustné:

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

21. NSpv – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a vodohospodářské

A - slouží:

plochy přírodního charakteru s možným vodohospodářským významem – převážně plochy mezi korytem Labe a navrženou lokalitou Z8

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES

- vodní plochy a toky

- plochy, stavby a zařízení vodohospodářského charakteru

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- komunikace pěší, cyklistické, účelové

- informační, propagační a reklamní zařízení

nepřípustné:

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou patrné z výkresové části – hlavního a koordinačního  výkresu.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

Pozn.: *) Vlivy „ nerušící nad mez přípustnou“ jednotlivých provozů ( výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů                o ochraně životního prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.).

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

## Veřejně prospěšné stavby a opatření

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (§2 odst.1 písm.l stavebního zákona).

Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci (§2 odst.1 písm.m stavebního zákona).

Jako plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva

(dle §101 a §170 stavebního zákona) byly v územním plánu navrženy:

- veřejně prospěšné stavby:

WD1 …………………nový plavební stupeň Přelouč vč. všech souvisejících úprav a

přeložek inženýrských sítí a komunikací

WD 2,3 ……………   stezky pro pěší a cyklisty

- veřejně prospěšná opatření:

WK1 …………………dokončení úprav protipovodňové hráze ( p.p.č. 167/4, 259/35 )

Uvedené plochy a koridory jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných staveb , opatření a asanací č. A2.4.

## Návrh řešení požadavků civilní ochrany

### Úvod

Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva v oblasti územního plánování jsou stanoveny dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. §18, §19, §20, §21, k přípravě                   a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a v případě navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů platná norma ČSN P 73 9010 vydaná v červnu 2005.

Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu ( dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. ). Z těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně:

### Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Břehy nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu - zařazeny do plánu ukrytí.

Rozbor potřeby míst pro ukrývané :

- počet obyvatel ve stávající výstavbě .....................…………………………...953

- počet obyvatel v navrhované výstavbě ( vše v RD )....………………   max. 420

### Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

### Evakuace

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci   a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou určené převážně pro rodinnou zástavbu, jedna lokalita pro drobnou výrobu.

Ve spolupráci s obcí byl vytipován prostor v centru obce – parkoviště před restaurací u křižovatky – jako plocha pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace.

Prostory pro ubytování v rámci evakuace v obci Břehy nejsou k dispozici.

### Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích      a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

● 	území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní    povodní

● 	území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Pardubického kraje

- podél komunikace II. tř.č.333……………….. ……… 200 m,

- podél železniční trati…………….1 500 m na každou stranu.

●  	obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  	v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek

●   pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích prací jsou jako plochy

pro zasahující techniku a laboratoře stanoveny plochy hřiště před

autokempem Buňkov

●	nouzové zásobování obyvatelstva vodou - obec nemá náhradní zdroj. Je nutné vybudování náhradního zdroje pro obec nebo vodu dovážet v cisterně nebo jako balenou.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,

V územním plánu nebyly navrženy plochy, jejichž využití prověří zpracování územní studie

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich využití

V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý následující výkres :

A	-	Návrh územního plánu

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěšných staveb	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

Pardubice, březen 2007

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P.Tománek

vodohosp. část		: převzato

elektrorozvody		: Ing.Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: převzato, Ing. arch. P. Tománek

ÚSES			: Ing. Baladová

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

- vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

- údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

- komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

- informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu  s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

# vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Obec Břehy se nachází v západní části okresu Pardubice v  nadmořské výšce cca 210 - 215 m.n.m.

Obcí prochází komunikace II.tř.č.333, která se napojuje v Lázních  Bohdaneč na silnici I/36 Pardubice - Chlumec n.Cidlinou.

Komunikace II/333 napojuje obec na Přelouč, a tím i na silnici II/322 Pardubice - Kolín - Praha.

V jižní části řešeného území je vymezena „ trasa splavnění “ Labe. K záměru bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 30.12.2005.

Břehy leží v blízkosti železniční trati 010 Praha - Česká  Třebová, která prochází Přeloučí, a umožňuje kvalitní napojení na sídla vyššího významu ( Pardubice, Kolín, Praha,..)

Nejsilnější vazby má obec na město Přelouč, vzdálené asi 2 km,  zejména z hlediska vyšší občanské vybavenosti, zaměstnání, dále na Lázně Bohdaneč - 6 km. a na Pardubice - 15 km.

Z navazujících nebo nadřazených územně plánovacích dokumentací nebo podkladů nevyplývají žádné zvláštní vazby nebo požadavky na vzájemnou koordinaci. Nutno respektovat projekt výstavby nového plavebního stupně Přelouč, který se dotýká k.ú. Břehy a k.ú. Přelouč.

Při zpracování P+R byly vzaty v úvahu skutečnosti, vyplývající z územně plánovacích dokumentací sousedních obcí ( zejména města Přelouče ), z  ÚPN VÚC Hradecko – pardubická aglomerace i z ÚPN VÚC Pardubického kraje.

Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000.

# údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

Zadání územního plánu bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce 20.4. 2006

Koncept ÚPO byl zpracován v souladu se závěry zadání, obsah grafické části byl upraven v souladu s legislativou platnou v době zpracování návrhu a v rozsahu a struktuře dle „Minimálního standardu pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS v Pardubickém kraji – MINIS“.

Koncept územního plánu byl veřejně projednán na OÚ ve Břehách dne 3.10.2006. Souborné stanovisko pořizovatele k vypracování návrhu územního plánu Břehy bylo zpracováno 20.11.2006 a schváleno zastupitelstvem obce Břehy dne 28.12.2006.

Pokyny a připomínky uvedené v souborném stanovisku pro zpracování návrhu ÚP byly respektovány.

# komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Urbanistický návrh obce Břehy vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, vymezit plochy pro drobnou výrobu, sport a rekreaci, ochrannou a izolační zeleň. V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v rozsahu celého řešeného území .

Navrhovaná bytová výstavba je umístěna do okrajových částí obce, protože zastavěné území již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušné funkční plochy smíšené obytné – venkovské.

( Dlouhodobě dochází k nárůstu počtu obyvatel obce a s ohledem na % produktivních obyvatel a blízkost měst Přelouče a Pardubic existuje reálný zájem o výstavbu v obci. K tomuto trendu přispívá i obecný zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel ).

Pro eventuelní další rozvoj podnikání či výroby jsou v ÚP vytvořeny regulativní podmínky pro tuto funkci v rámci „ plochy smíšené výrobní “, které jsou soustředěny v areálu zemědělského družstva na západním okraji obce, nebo přímo v areálu pily.

Do UP je v plném rozsahu převzat záměr výstavby nového plavebního stupně Přelouč, který je zpracován v samostatné projektové dokumentaci.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném území, zejména dostupností pozemků k výstavbě, ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání ÚPO stanoveno.

# informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko                            k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí nebylo v zadání územního plánu stanoveno.

# vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1  Zemědělský půdní fond

### 5.1.1 Úvod

Na základě průzkumů a rozborů a požadavků obce vyplynul v řešeném území návrh lokalit pro novou výstavbu RD, drobnou výrobu a podnikání, ochranou a izolační zeleň.

Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají (mimo současně zastavěné území obce ) kultury orné půdy a TTP ( trvalý travní porost ). Uvnitř současně zastavěného území se návrh ZPF nedotýká. V katastrálním území hospodaří ZD Bratranců Veverkových se sídlem v Živanicích.

Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ (data KÚ Pardubice), údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy, z materiálů  Zemědělské vodohospodářské správy – ZVHS Pardubice (odvodňovaná půda),               a z materiálů o ochraně přírody.

Dále dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití", novely stavebního zákona (současně zastavěné území obce).

### 5.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu

Katastrální území Břehy se nachází v zemědělské výrobní oblasti  Ř2 (řepařská - průměrná), přírodní stanoviště ČM13, dílčí stupeň ochrany A1 (maximální), klasifikační stupeň 1 (oblast  nesporná), zóna 4, zemědělská přírodní oblast N2.

Řešené území spadá do klimatické oblasti teplé, klimatický  okrsek A2 - teplý, mírně suchý, s mírnou zimou.

Provedené meliorace pozemků, hranice BPEJ a navržené pozemky jsou znázorněny na výkrese ZPF.

Popis lokalit:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zem.  půdy dle metod. pokynu

U		- uvnitř současně zastavěného území

V		- vně současně zastavěného území

LV		- list vlastnický

TTP		- trvalý travní porost

Lokalita Z1:

Plocha vně současně zastavěného území, severozápadní okraj obce, prostor vymezený stávající výstavbou a komunikacemi III.tř., navržený pro výstavbu RD.

| parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Břehy |
| 390/1 | 45 384 | orná půda | V | 10010 | 45 384 |
| 390/8 | 3 227 | ost. plocha | V | 10010 | 2 850 |
| 390/9 | 188 | ost. plocha | V | 10010 | 188 |
| 390/52 | 1 817 | orná půda | V | 551 | 370 |
| 390/64 | 229 | orná půda | V | 574 | 229 |
| 390/65 | 525 | orná půda | V | 565 | 525 |
| 390/66 | 2 061 | orná půda | V | 565 | 2 061 |
| 390/67 | 1 836 | orná půda | V | 575 | 1 836 |
| 390/69 | 82 | orná půda | V | 10026 | 82 |
| 390/70 | 813 | orná půda | V | 10026 | 813 |
| 390/71 | 599 | orná půda | V | 521 | 599 |
| 390/74 | 456 | orná půda | V | 521 | 456 |
| 390/75 | 440 | orná půda | V | 10026 | 440 |
| 390/77 | 1 984 | orná půda | V | 551 | 1 984 |
| 390/78 | 1 298 | orná půda | V | 551 | 1 298 |
| 390/79 | 90 | orná půda | V | 551 | 90 |
| 850/12 | 118 | ost.plocha | V | 10002 | 118 |
| 850/13 | 162 | ost.plocha | V | 10002 | 162 |
| 850/14 | 112 | ost.plocha | V | 10010 | 112 |

Rozloha	:	5,9597 ha

ZPF		:	5,6167 ha

ZPF vně	:	5,6167 ha

BPEJ		:	3.21.10

TOZPMP	:	     IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2:

SZ okraj obce vně současně zastavěného území, prostor vymezený komunikacemi III.tř. směr Semín a Sopřeč a ze severu stávající zástavbou. Lokalita je určená pro výstavbu RD.

| parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Břehy |
| 389/22 | 3 886 | orná půda | V | 247 | 3 886 |

Rozloha	:	0,3886 ha

ZPF		:	0,3886 ha

ZPF vně	:	0,3886 ha

BPEJ		:	3.21.10

TOZPMP	:	     IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3:

Západní okraj obce v návaznosti na stávající zástavbu – vně SZÚ a severně od místní  komunikace k areálu zemědělského družstva. Lokalita je určena pro výstavbu RD.

| parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Břehy |
| 535/1 | 70 606 | orná půda | V | - | 21 200 |

Rozloha	:	2,1200 ha

ZPF		:	2,1200 ha

ZPF vně	:	2,1200 ha

BPEJ		:	3.21.00

TOZPMP	:	     IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4:

Plocha JV od komunikace II/333 mezi zastavěnou částí obce a Autokempem Buňkov, vně současně zastavěného území (SZÚ). Části pozemků, přilehlé ke komunikaci II.tř. a k polní cestě u pily jsou vymezeny pro ochrannou zeleň. Lokalita je určena pro zástavbu RD.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Břehy |
| 105/3 | 381 | ost.plocha | V | 10031 | 381 |
| 105/4 | 17 | ost.plocha | V | 10031 | 17 |
| 161/1 | 74 250 | orná půda | V | - | 28 300 |
| 161/8 | 1 851 | orná půda | V | 10031 | 1 851 |
| 161/9 | 49 | orná půda | V | 10031 | 43 |
| 188/3 | 11 930 | orná půda | V | - | 11 930 |
| 188/4 | 6 864 | orná půda | V | 576 | 4 950 |
| 188/5 | 2 932 | orná půda | V | 526 | 2 932 |
| 188/9 | 297 | orná půda | V | 526 | 120 |
| 188/11 | 1 219 | orná půda | V | 408 | 1 219 |

Rozloha	:	5,1743 ha

ZPF		:	5,1345 ha

ZPF vně	:	5,1345 ha

BPEJ		:	3.21.10, 3.56.00 ( část )

TOZPMP	:	    IV.          I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5:

Pozemek na jižním okraji obce, navazující z východní strany na areál pily - vně současně zastavěného území.  Plocha určená pro rozvoj drobné výroby a podnikání.

| parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Břehy |
| 151 | 24 919 | orná půda | V | - | 9 500 |

Rozloha	:	0,9500 ha

ZPF		:	0,9500 ha

ZPF vně	:	0,9500 ha

BPEJ		:	3.21.12

TOZPMP	:	    IV.

Ochrana	:	 ZPF

Lokalita Z6:

Jižní okraj místní části Výrov vně současně zastavěného území – prostor po rekultivované skládce.  Lokalita je určena pro zástavbu RD.

| parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Břehy |
| 269/4 | 11 503 | ost. plocha | V | 476 | 8 600 |

Rozloha	:	0,8600 ha

ZPF		:	0,0000 ha

ZPF vně	:	0,0000 ha

BPEJ		:	      -

TOZPMP	:	      -

Ochrana	: 	      -

Lokalita Z7:

Západní okraj místní části Výrov – při komunikaci III.tř. na Žvanice, vně současně zastavěného území. Plocha je určena pro výstavbu RD.

| parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Břehy |
| 283/1 | 10 202 | lesní pozemek | V | 476 | 2 930 |
| 283/5 | 11 | ost.plocha | V | 10010 | 11 |

Rozloha	:	0,2941 ha

ZPF		:	      -     ha

PUPFL	:	0,2930 ha

BPEJ		: 	      -

TOZPMP	:

Ochrana	:	PUPFL ( část )

Lokalita Z8:

Jižní část řešeného území vymezená pro realizaci záměru „ Nový plavební stupeň Přelouč “. Plochy záboru ZPF pro tento projekt byly zpracovány jako součást PD k územnímu řízení - územní rozhodnutí nabylo právní moci 30.12.2005.

zábor  trvalý			zábor dočasný

Rozloha	:	60,4487 ha			17,3685 ha

ZPF vně	:	50,4153 ha			15,6548 ha

BPEJ		: 	3.56.00, 3.58.00, 3.21.10, 3.55.00

TOZPMP	:	I., II., IV.

Ochrana	:	ZPF

| BPEJ | Tř. ochrany | Trvalé odnětí ZPF ( ha ) | % | Dočasné odnětí ZPF | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Břehy |
| 3.56.00 | I. | 35,1032 | 69,6 | 12,7687 | 81,6 |
| 3.58.00 | II. | 1,6593 | 3,3 | 0,1521 | 0,9 |
| 3.21.10 | IV. | 6,2917 | 12,5 | 2,1049 | 13,5 |
| 3.55.10 | IV. | 7,3611 | 14,6 | 0,6291 | 4,0 |

Poznámka:

Kompletní tabulková část záborů lok. Z8 převzatá z citované PD je přiložena v závěru této kapitoly.

### 5.1.3  Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulkách.

Pozemkové úpravy se zatím v řešeném území neprovádějí a ani se v nejbližší době neplánují. Případné zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s jednotlivými vlastníky příp. i s pozemkovým fondem.

Výstavba na meliorovaných pozemcích ( lok. č. Z4 a Z5 ) - před realizací výstavby konzultovat umístění staveb se ZVHS ( býv.SMS ), aby nebyla narušena zbývající část meliorací.

### 5.1.4  Vynětí ze ZPF

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF.

### 5.1.5  Odvody za odnětí zemědělské půdy

Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. Vzhledem k tomu, že nelze v současné době předpovědět  vlastnické vztahy pro skutečný rozsah odnětí půdy v době realizace, nejsou odvody ani informativně zpracovány.

### 5.1.6  Shrnutí

Lokality Z1 – Z7 ( navrhované v rámci ÚP )

Celková plocha návrhu					:        15,7467   ha

Celková plocha návrhu vně souč. zast. území		:        15,7467   ha

Celková plocha návrhu uvnitř souč. zast. území	:	0,0000   ha

Celková návrhová plocha záboru ZPF			:        14,2098   ha

- v kultuře 	orná					:        14,2098   ha

Celková návrhová plocha záboru PUPFL		:	0,2930   ha

Lokalita Z8 ( Nový plavební stupeň Přelouč )

Celková plocha návrhu ( trvalý zábor )          		:        60,4487   ha

Celková návrhová plocha trvalého záboru ZPF		:        50,4153   ha

Příloha:  Tabulka záborů - lokalita Z8 - Nový plavební stupeň Přelouč ( k.ú. Břehy)

## 5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

- všeobecné údaje o lesích

a) celková výměra lesů  a jejich kategorie

Na katastrálním území obce se nachází 551 ha lesní půdy, tj. 49 % rozlohy.

Lesy jsou zařazeny do kategorie „ hospodářský les“ .

b) skladba porostů

Většina porostů je zařazena do dvou hospodářských souborů, a  to: 8263 a 8845.

Druhová skladba:

borovice.........	65 %

smrk...............	10 %

dub................. 20 %

bříza...............   5 %

c) požadavky na navrhovaný zábor PUPFL, vyplývající z ÚP

Lokalita č.Z7 - návrhová plocha pro cca 2 RD je situovaná na pozemku p.p.č.

283/1 – lesní půda, č. skupiny 144 F 5.

parcela: 283/1

celková výměra: 10 202 m2

kultura: lesní pozemek

LV: 476

navrhovaná plocha k záboru: 2 930 m2

d) časový horizont záboru – nelze podrobněji určit

e) zdůvodnění záboru – pozemek na okraji obce u hlavní komunikace, dle požadavku vlastníka určený pro zástavbu RD. V současné době lesní porosty smýceny, na pozemku náletová zeleň.

K uvedenému záměru byl vydán souhlas - Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů ( vydal MÚ Přelouč OŽP dne 7.3.2007 pod zn. MUPC/1886/2007/OŽP/443/KJ ).

f) změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh ÚP Břehy neobsahuje, veškeré ostatní návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.

Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále zpracována.

Zákonem č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě došlo ke změně vlastnických poměrů, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, část patří pod správu Lesů České republiky. Reorganizací lesního hospodářství došlo ke zrušení lesních závodů a pracovní úkoly byly převedeny na akciové společnosti a soukromé vlastníky.

V případě, že dojde ke změně a případnému záboru či omezení užívání PUPFL, je třeba konzultovat záměr s příslušnou správou lesního hospodářství.

Pardubice, březen 2007

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Tománek

vodohosp. část		: převzato

elektrorozvody		: Ing. Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing. arch. P. Tománek

ÚSES			: Ing. Baladová